核能後端管理與環境保護

台電公司核後端處鄭崇賢

摘要

台電公司各項核能後端營運計畫均受國內原子能及環保法規的嚴格規範，必須符合輻射安全及環境保護之要求，俾確保各項核能後端營運計畫之規劃與推動，不會對於生態環境及國民健康造成任何不良影響。本文僅針對台電公司現正積極推動之低放射性廢棄物最終處置及用過核子燃料營運等兩項，說明相關之環境保護規劃如下：

一、低放射性廢棄物最終處置之環保規劃

低放射性最終處置計畫在選址作業、環境影響評估及設施設計階段均納入相關之環境保護規範，以確保未來的興建營運能促進環境保護並維護國民健康。

低放射性廢棄物最終處置規劃在選址作業初期即訂定相關排除條件，受篩選區域不符合排除條件即不列入選址考量，以期降低對環境的影響。除先期訂定的排除條件外，潛在場址之篩選並將可能之環境影響列為評比條件，供後續選址作業參考，其考量之評比內容包括環境接受度、接收港條件及陸運環境等。

低放射性廢棄物最終處置依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第30條規定，應辦理環境影響評估；參照「開發行為環境影響評估作業準則」第45條規定，最終處置設施開發行為之環境影響評估作業，須擬訂營運期間之環境保護對策及封閉或停止使用後可能引起之二次汙染物問題對策，包括汙染防治、生態保育、自然景觀保護及植被覆蓋等。

有關處置設施之設計，須依「低放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則」之安全與環保要求辦理。處置的方式大致可分為地表處置及坑道處置，惟不論採行何種處置方式，均須採用多層障壁原則，以天然或工程結構構成之多重阻隔來處置廢棄物，以降低放射性核種外洩之風險，而在處置設施封閉後亦須長期執行監管及監測。

二、用過核子燃料之環保規劃

就像所有工廠均會產生廢棄物一樣，核能電廠每18個月須更換新的核子燃料，同時亦將無法維持連鎖反應之舊核子燃料退出，這些退出之舊核子燃料我們稱之為用過核子燃料，與一般事業廢棄物不同之處在於用過核子燃料會產生衰變熱及具放射性，所以被置放於水池中先進行一段時間之冷卻。

一般事業廢棄物之處理原則是將其回收使用、稀釋排放、濃縮固化或是掩埋。而對於經冷卻後之用過核子燃料的處理原則與一般事業廢棄物之處理原則相同，有些國家將其再處理以回收可利用資源，再處理過程中產生之廢液予以濃縮固化；有些國家則直接將用過核子燃料進行深層地質之掩埋處置。

不論採取再處理或是直接處置策略，均須確保符合國際原子能總署所訂定「用過核子燃料管理安全和放射性廢棄物管理安全聯合公約」之國際公約規定、足以保障公眾之健康及安全、對環境生態之影響合於相關法令規定等要求。