深層地下水封塞取樣暨水質監測技術

張育德、林鎮國、陳榮輝

工業技術研究院 能源與環境研究所

摘要

溶質(solute)在地下水中的遷移行為，不僅取決於地下水的流動狀態，也深受地下水化學特性(例如酸鹼度、氧化還原電位和離子濃度)的影響和控制。而利用鑽井進行深層地下水的採樣或以水質儀器進行相關的孔內量測，是獲取深層地下水化學特性參數最直接的調查方式。但由於深地層孔內調查所可能面臨的高水壓、調查孔徑，以及地質條件的差異等限制特性，故需要特殊規格或設計的儀器設備，來克服其特有且嚴苛的調查環境，以獲得具代表性的深層地下水樣及其水質特性。

ChemWish(Chemical and Hydraulic Exploration Marlinespike for groundWater Isolated in a boreHole)為本研究團隊參考國外經驗所自行組裝的深層地下水化學敏感性參數即時量測及取樣設備，主要係結合雙封塞模組、水質監測模組及氣舉式抽水模組的組件，用以進行NQ(96mm)尺寸鑽井中特定裂隙段地下水的封塞取樣、化學敏感性參數(溫度、酸鹼度、電導度、氧化還原電位、溶氧及壓力)即時量測，以及裂隙水力試驗等工作；最大操作設計深度可達700公尺水深，而目前最深的操作測試深度已達500公尺水深。測試結果顯示，由於本設備使用雙封塞來隔絕特定裂隙段與孔內其他區域，因此在抽水洗井過程中，能有效將原封塞段間的通井水體置換成裂隙地下水水體，並且不受井孔內其他水體的干擾；同時在操作過程中，亦利用安裝於封塞段中的水質監測儀器，來進行裂隙地下水化學敏感性參數的量測，用以判斷封塞的緊密性與取樣的時機。而藉此方式所取得的水樣，其水質應較接近實際地層內的裂隙地下水水質。

【發表人背景簡介】

姓  名 : 張育德

學經歷 : 中山大學海洋資源系 學士

台灣大學海洋研究所 碩士

環境檢測公司 採樣工程師

現  職 : 工業技術研究 能源與環境研究所 副研究員

(2000.07~迄今)

專  長 : 岩石(水文)地球化學、環境檢測技術

【議題類別】

核能後端管理與環境保護